## Slide 1: МОНІТОРИНГ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ КОШТОРИСНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ
БІБИК Юлія Миколаївна,
Завідувач відділу економічних досліджень та визначення вартості
дорожніх робіт ДП «ДерждорНДІ»

## Slide 2
Якісні дороги
1. Системне планування
2. Незалежний контроль якості
3. Сучасні європейські норми
4. Кадровий потенціал
5. Конкурентне середовище
6. Ефективне ціноутворення

## Slide 3: Визначення вартості дорожніх робіт
РЕСУРСНИЙ МЕТОД
На всіх стадіях визначення вартості будівництва слід керуватися лише кошторисними нормами
  Державні або національні стандарти України - ДСТУ
  Стандарти організацій України (у тому числі галузеві кошторисні норми) - СОУ
  Індивідуальні ресурсні кошторисні норми - ІРЕКН
Будь-яке корегування зазначених нормативів шляхом внесення змін до показників технічних, трудових чи матеріальних ресурсів
НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!

## Slide 4: Класифікація нормативних документів
ДП «ДерждорНДІ» є базовою організацією Мінрегіону з науково-технічної діяльності
Також актуалізовує та наповнює Фонд нормативних документів Укравтодору
І
Державні будівельні норми України
ДБН
Національні стандарти України
ДСТУ
Державні нормативні документи
ІІ
Відомчі нормативні документи
Стандарти організацій України
СОУ
Галузеві будівельні норми
ГБН
ІІІ
Відомчі технічні та технологічні документи
Технологічні регламенти
ТР
Рекомендації
Р (РВ)
Методики
М (МВ)
Інструкції
І
Посібники
П
Технологічні карти
ТК (ТТК)
Довідники
(каталоги)
Альбоми
Нормативно-технічна база, яка постійно оновлюється, налічує близько 3000 документів

## Slide 5: ЗУ «Про інвестиційну діяльність»
Стаття 17. Ціноутворення в інвестиційній діяльності
Вартість будівництва визначається з використанням національних стандартів з ціноутворення, які є обов'язковими при здійсненні будівництва об'єктів із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних та комунальних підприємств, установ та організацій.
(частина друга статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 05.03.98 р. N 185/98-ВР, від 22.12.2011 N 4218-VI)

## Slide 6: Стандартизація в Україні
Розробляються фахівцями відповідної кваліфікації, які мають досвід
Не потребують погодження з центральними органами виконавчої влади
Погоджуються лише з Технічним комітетом 311 «Ціноутворення та кошторисне нормування у будівництві»
Застосовуються до їх заміни на ДСТУ протягом 15 років

## Slide 7: Процедура погодження стандартів
МІНРЕГІОН
Забезпечує формування кошторисної нормативної бази та визначення порядку її застосування у будівництві
Національний орган стандартизації Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»
Здійснює затвердження, перегляд, внесення змін і скасування ДСТУ
Технічний комітет зі стандартизації 311
Здійснює розроблення ДСТУ та затвердження, перегляд, внесення змін і скасування СОУ

## Slide 8: Чинні галузеві стандарти з ціноутворення
СОУ 42.1-37641918-050:2018
Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту
СОУ 42.1-37641918-034:2018
Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів
СОУ 42.1-37641918-071:2018
Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на роботи з експлуатаційного утримання
СОУ 45.2-37641918-022.1:2012
(зі змінами №1, 2, 3) Річні терміни експлуатації машин та механізмів для будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг та мостів
СОУ 42.1-37641918-035:2018
Автомобільні дороги. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи
СОУ 45.2-00018112-049:2009
(зі зміною №1) Відомчі ресурсні елементні кошторисні норми. Розроблення проектів організації дорожнього руху
СОУ 42.1-37641918-082:2018
Дорожні машини та механізми. Ресурсні кошторисні норми експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання
СОУ 45.2-00018112-052.0:2011
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Безкаркасні арочні споруди із тонколистової сталі, побудовані з використанням системи універсальних будівельних машин UBM
СОУ 45.2-37641918-022.2:2012
(зі змінами №1, 2, 3) Річні терміни експлуатації машин та механізмів для експлуатаційного утримання автомобільних доріг та мостів
СОУ 42.1-37641918-064:2015
Терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів та норми їх амортизації
СОУ 42.1-37641918-085:2018
Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання

## Slide 9: Цивільний і Господарський кодекси України
Ст. 845 ЦКУ дає право підряднику на ощадливе ведення робіт за умови забезпечення належної їх якості.
  Якщо фактичні витрати підрядника виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни (кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником заощадження зумовило погіршення якості роботи
Стаття 849 ЦКУ «Права замовника під час виконання роботи»:
  замовник має право у будь-який час перевіряти хід і якість роботи, не втручаючись у діяльність підрядника.
Стаття 320 ГКУ «Права замовника»:
  замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність підрядника, здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості і якості виконаних робіт проектам і кошторисам
До функцій служби замовника перевірка господарської діяльності підрядної організації не належить

## Slide 10: Чинні нормативні документи
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва»;
ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва»;
ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва»;
ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013 «Настанова щодо визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів у вартості будівництва»;
ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 «Настанова щодо визначення коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди і інші витрати у вартості будівництва»;
ДСТУ-Н Б Д.1.1-6:2013 «Настанова щодо розроблення ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи»;
ДСТУ-Н Б Д.1.1-9:2013 «Настанова з визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт»
НОВЕ БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

## Slide 11: Чинні нормативні документи
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Цей стандарт установлює основні правила визначення вартості капітального ремонту автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних споруд (мостових переходів, естакад, шляхопроводів, транспортних розв’язок, підземних та надземних переходів тощо), що входять до складу проекту капітального ремонту автомобільної дороги, і мостів та інших транспортних споруд, коли роботи на них виконуються як на самостійних об’єктах
Носить обов’язковий характер при визначенні вартості цих робіт, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також кредитів, наданих під державні гарантії

## Slide 12: Чинні нормативні документи
ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Цей стандарт установлює основні правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (державного та місцевого значення), мостів та інших штучних споруд (мостових переходів, естакад, шляхопроводів, транспортних розв’язок, підземних та надземних переходів тощо)
Носить обов’язковий характер при визначенні вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання, що фінансуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

## Slide 13: Використання стандартів
Право власності на ГБН, ВБН, СОУ та інші документи
Укравтодор
але
Використовувати ГБН, ВБН, СОУ та інші документи
установи (підприємства), які є балансоутримувачами та замовниками робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення
мають право
??? Спеціальний дозвіл ???

## Slide 14: Визначення вартості робіт на дорогах місцевого значення
СОУ 42.1-37641918-050:2018
Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з капітального ремонту
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
Правила визначення вартості будівництва та ряд настанов, що його доповнюють
СОУ 42.1-37641918-085:2018
Автомобільні дороги. Правила визначення вартості робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання
Нове будівництво та реконструкція
Капітальний ремонт
Поточний ремонт та експлуатаційне утримання

## Slide 15: Пріоритетність у застосуванні норм
ДСТУ
  А у разі відсутності - СОУ
Нове будівництво та реконструкція
СОУ
  А у разі відсутності - ДСТУ
Ремонти та експлуатаційне утримання
!!!!!!! При визначенні вартості прямих витрат робіт із ремонтів вулиць і доріг комунальної власності СОУ можливо застосовувати при відсутності таких норм у національних стандартах – ДСТУ та за умови, якщо технологія, організація, склад робіт та витрати трудових і матеріально-технічних ресурсів із робіт, що підлягають виконанню, співпадають із передбаченими відповідним СОУ.
!!!!!! Остаточне рішення щодо застосування цих СОУ приймає Замовник

## Slide 16: Поточний ремонт
Будівництво - це нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт.
!!!!!!!!! На поточний ремонт не поширюються законодавчі та нормативні документи, що діють у будівництві.
Замовник (розпорядник коштів) може поширити дію окремих положень національних стандартів на поточний ремонт.
Вартість поточного ремонту в окремих обґрунтованих випадках може визначатися на підставі відповідних ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи.

## Slide 17: Класифікація робіт діюча
Ремонти автомобільних доріг
(ГБН Г.1-218-182:2011)
Експлуатаційне утримання
(СОУ 42.11-37641918-105:2013)
КАПІТАЛЬНИЙ
ПОТОЧНИЙ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УТРИМАННЯ
ПОТОЧНИЙ СЕРЕДНІЙ
ПОТОЧНИЙ ДРІБНИЙ

## Slide 18: Зміни в нормативній базі з 01.01.2020
РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ВИДИ РЕМОНТІВ ТА ПЕРЕЛІКИ РОБІТ
ГБН Г.1-218-182:2011
КЛАСИФІКАЦІЯ РОБІТ З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ
СОУ 42.1-37641918-105:2013

## Slide 19
Запровадження нового підходу
до класифікації робіт
Основні відмінності в класифікації ремонтних робіт
СТАРА КЛАСИФІКАЦІЯ Поточний середній ремонт
відновлення необхідних транспортно-експлуатаційних показників проїзної частини, в тому числі з підсиленням дорожнього одягу
НОВА КЛАСИФІКАЦІЯ Поточний ремонт
відновлення експлуатаційного стану шляхом попередження зносу покриття
відновлення зношених шарів покриття за технологією ресайклінгу
влаштування декількох шарів покриття з асфальтобетонної суміші
поверхнева обробка
тонкошарові покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей
Типові роботи
поверхнева обробка
тонкошарові покриття з литих емульсійно-мінеральних сумішей
шар покриття з асфальтобетонної суміші товщиною до 5 см

## Slide 20: Наказ Укравтодору
СОУ 42.1-37641918-050:2012
СОУ 42.1-37641918-085:2012
СОУ 42.1-37641918-108:2014
Скасовано дію:
Набрання чинності:
СОУ 42.1-37641918-050:2018
СОУ 42.1-37641918-085:2018

## Slide 21
ЗАРОБІТНА ПЛАТА

## Slide 22: Порядок визначення заробітної плати
Наказ Мінрегіону від 27.07.2018 №196
Розмір кошторисної заробітної плати:
  визначається Замовником (інвестором)
  не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві за попередній звітний рік, в галузі статистики
  збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік
  додатково враховуються доплати та надбавки, встановлені законодавством

## Slide 23: Середньомісячна зарплата - Укрстат

## Slide 24: Середньомісячна заробітна плата за 2018
Вид діяльності – будівництво, у 2018 = 7845 грн
7845

## Slide 25: Зарплата за видами діяльності за 2018 рік
Chart: 
| Фінансова та страхова діяльність | Інформація та телекомунікації | Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | Професійна, наукова та технічна діяльність | Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | Промисловість | Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | Надання інших видів послуг | Будівництво | Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | Операції з нерухомим майном | Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | Освіта | Приватні підприємства дорожньої галузі | Тимчасове розміщування й організація харчування | Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Ряд 1 | 16161 | 14276 | 12698 | 12144 | 9860 | 9633 | 9404 | 8132 | 7845 | 7612 | 7557 | 7329 | 7228 | 7041 | 6785 | 5875 | 5853

## Slide 26: Індекс інфляції
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546
108,7

## Slide 27: Рівень заробітної плати
Встановлюється Замовником на рівні не менше ніж 8527,52 грн.
Нове будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт, а також експлуатаційне утримання

## Slide 28: Позиція Мінрегіону

## Slide 29: Позиція ДП «Укрдержбудекспертиза» та ДП «ДерждорНДІ»
ДП «Укрдержбудекспертиза»
ДП «ДерждорНДІ»
8527,52
8527,52

## Slide 30: Приклад розрахунку розміру кошторисної заробітної плати
Кошторисна заробітна плата
= 9350,81 ≈ 9400
Тарифна частина = 4020,27
Середньозважений прожитковий мінімум
1921,00
Коеф. переходу від прож. мінімуму до 1 розряду
1,6
Коеф. переходу до розряду 3,8
1,308
Доплата за шкідливість = 209,05
Тарифна частина
4020,27
Середній розмір доплат по даним підрядників
0,10
Питома вага робітників, що отримують доплату
0,52
Доплати, що виплачуються раз на рік = 1194,02
Доплата за високу професійну майстерність = 205,03
Тарифна частина
4020,27
Середній розмір доплат по даним підрядників
0,15
Питома вага робітників, що отримують доплату
0,34
Винагороди, що мають систематичний характер = 1714,24
Тарифна частина
4020,27
Середній розмір доплат по даним підрядників
0,52
Питома вага робітників, що отримують доплату
0,82
Додаткова заробітна плата = 5330,54
Оплата щорічних відпусток = 888,54
Тарифна частина
4020,27
Середній розмір доплат по даним підрядників
0,45
Питома вага робітників, що отримують доплату
0,66
Доплата за виконання особливо важливої роботи = 385,95
Тарифна частина
4020,27
Середній розмір доплат по даним підрядників
0,40
Питома вага робітників, що отримують доплату
0,24
Тарифна частина
4020,27
Сума всіх надбавок і доплат
4442,00
Середній рівень відпусток
0,105
Доплата за розширення зони обслуговування = 371,87
Тарифна частина
4020,27
Середній розмір доплат по даним підрядників
0,25
Питома вага робітників, що отримують доплату
0,37
Доплата за ненормований робочий день = 361,82
Тарифна частина
4020,27
Середній розмір доплат по даним підрядників
0,36
Питома вага робітників, що отримують доплату
0,25

## Slide 31: Розмір кошторисної ЗП в регіонах
Chart: 
| Вінницька | Волинська | Дніпропетровська | Донецька | Закарпатська | Запорізька | Івано-Франківська | Київська | Кіровоградська | Луганська | Львівська | Одеська | Полтавська | Рівненська | Харківська | Черкаська | Чернігівська
Служба автомобільних доріг | 9696 | 8528 | 8356 | 8600 | 8528 | 8356 | 8528 | 9394 | 10129 | 8355 | 8528 | 10506
Місцевий орган влади | 8530 | 8527 | 14800 | 11000 | 14900 | 14800 | 11459 | 10000
 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27 | 8527.27

## Slide 32
Стало
Було
Новий порядок розрахунку кошторисної заробітної плати (у відповідності з наказом від 20.10.2016 № 281 та від 27.07.2018 № 196)
СОУ 42.1-37641918-050:2019
1
На етапі складання інвесторської кошторисної документацій
5.4.1 Вартість людино-години зазначених робітників приймається в межах, рекомендованих Укравтодором з урахуванням рівня заробітної плати, рекомендованого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері будівництва.
5.4.1.1 Розрахунок кошторисної заробітної плати виконується на підставі нормативно-розрахункових трудовитрат і вартості людино-години, яка відповідає середньому нормативному розряду робіт для ланки робітників-будівельників, та середньому нормативному розряду ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні дорожніх машин і механізмів, та робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспортних засобів і тракторів.
5.4.1.2 Вартість людино-години робітників по об’єктах капітального ремонту автомобільних доріг, що споруджуються за рахунок державних коштів, обчислюється з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженому наказом Мінрегіону 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383.
Приклад розрахунку розміру заробітної плати наведено в додатку Ж СОУ 42.1-37641918-085.
РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

## Slide 33: РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Обґрунтування розміру кошторисної заробітної плати замовник повинен здійснювати на підставі власних методичних підходів, в свою чергу, може застосовувати механізм розрахунку, що наведений в довідковому додатку Ж СОУ 42.1-37641918-085:2018. Для цього можна відправити запити всім потенційним підрядникам з метою отримання інформації про розмір надбавок та доплат до заробітної плати робітників та питомої ваги робітників, що їх отримують, за визначений період та щодо розміру усередненої заробітної плати підрядних підприємств.

## Slide 34: РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Стало
Було
На етапі складання ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт
6.2 Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті виконання робіт з капітального ремонту.
6.2.1 Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженому наказом Мінрегіону 20 жовтня 2016 року №281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за №931/32383.
6.2.2 При взаєморозрахунках за обсяги виконаних будівельних робіт розмір кошторисної заробітної плати визначається, виходячи з розміру, передбаченого у договірній ціні.
Уточнення розміру кошторисної заробітної плати здійснюється відповідно до умов договору підряду.
-

## Slide 35: РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Стало
Було
Новий порядок розрахунку кошторисної заробітної плати (у відповідності з наказом від 27.07.2018 № 196)
СОУ 42.1-37641918-085:2018
1
На етапі складання інвесторської кошторисної документацій
5.5.1.1 Вартість людино-години зазначених робітників на роботах з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування при складанні інвесторської кошторисної документації приймається в межах, рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері дорожнього господарства та управління автомобільними дорогами.
5.6.1.2 Вартість людино-години робітників по об’єктах поточного ремонту та експлуатаційного утримання, що споруджуються за рахунок державних коштів, обчислюється з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», затвердженому наказом Мінрегіону 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383.
Приклад розрахунку розміру заробітної плати наведено в додатку Ж

## Slide 36: РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Стало
Було
На етапі складання ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) та проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт
5.5.1.2 Визначення розміру заробітної плати при складанні ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни) здійснюється підрядником, виходячи з середньомісячної заробітної плати на одного працівника в режимі повної зайнятості, яку підрядникпланує отримати на об’єкті. Розрахунок розміру заробітної плати у договірній ціні здійснюється підрядником згідно з додатком К. Розрахований розмір заробітної плати погоджується із замовником.
6.1 Визначення розміру кошторисної заробітної плати при складанні ціни пропозиції учасника (підрядника) конкурсних торгів (договірної ціни) здійснюється учасником виходячи із середньомісячної заробітної плати одного працівника в режимі повної зайнятості, яку учасник планує отримувати на об’єкті виконання робіт.
6.1.1 Середньомісячна заробітна плата одного працівника, яку підрядник планує отримувати на об'єкті замовлення, визначається з урахуванням положень, викладених у «Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів», затвердженому наказом Мінрегіону 20 жовтня 2016 року № 281 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 року за № 931/32383.

## Slide 37
Розмір показників заробітної плати, що включаються в Акт КБ-2В, не повинен прямо співпадати з фактично нарахованою і виплаченою заробітною платою на підприємстві.
Зарплата на підприємстві виплачується не на підставі рекомендованого Мінрегіоном рівня, а відповідно до норм трудового законодавства і внутрішніх документів підприємства (трудові контракти, колективний договір, трудові угоди, тарифні сітки окладів).
Якщо ж в договірній ціні відсутні чіткі положення про необхідність “уточнення” кошторисних витрат на зарплату до їх фактичних витрат, то законні підстави для подібних претензій відсутні.
Невідповідність фактично виплаченої зарплати сумам заробітної плати, що відображена в Актах КБ-2В?

## Slide 38
МАШИНИ І МЕХАНІЗМИ

## Slide 39: Заміна машин і механізмів
передбачає заміну машин з аналогічними технічними характеристиками (продуктивність, потужність маса)
Технічне
проводиться співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, передбачених проектом, із відповідною вартістю експлуатації наявних у підрядній організації машин і механізмів
Економічне
підрядник розробляє і затверджує в установленому порядку ІРЕКН
перевищують
вартість визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт
НЕ перевищують
за умови здійснення відповідного технічного та економічного обґрунтування
Якщо обґрунтовані витрати підрядника, спричинені заміною машин і механізмів
відповідну нормативно-розрахункову вартість робіт

## Slide 40
Економічне обґрунтування повинне складатися в одному рівні цін на паливно-мастильні матеріали та інші ресурси, необхідні для роботи машин і механізмів, а також в одному рівні ЗП для робітників, у протилежному випадку співставлення нормативно-розрахункової вартості робіт, передбачених нормою, і розрахункової вартості робіт з урахуванням замінених механізмів не має сенсу.
При застосуванні власної будівельної техніки підрядник повинен визначати вартість 1 маш.години її експлуатації відповідно до вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-4:2013, при цьому розраховані ним величини можуть перевищити усереднені показники вартості експлуатації машин, призначені для застосування в інвесторській кошторисній документації.
В економічному обґрунтуванні співставлення вартості експлуатації машин і механізмів, визначеної за РКНЕМ, і вартості експлуатації замінених машин і механізмів здійснюється в поточному рівні цін, що склалися на момент складання розрахунків.
Щодо необхідності врахування однакового рівня цін на матеріально-технічні
та інші ресурси під час проведення економічного порівняння доцільності
заміни машин і механізмів?

## Slide 41
Показники вартості експлуатації будівельних машин і механізмів можуть застосовуватися тільки на стадії складання інвесторської кошторисної документації коли невідомий підрядник. Такий підхід у цілому забезпечує достовірність визначення коштів на експлуатацію будівельних машин і механізмів на стадії проектування, але не може бути прийнятний при укладанні договірної ціни ні для підрядних організацій, ні для замовників будівництва, оскільки в конкретних регіонах, на конкретних будовах і при експлуатації конкретних машин і механізмів ці величини та витрати можуть істотно різнитися.
Тому на стадії формування договірної ціни підрядником розраховуються всі складові вартості машино-години експлуатації власної будівельної техніки.
Чи повинен замовник, при укладанні договору підряду, підтверджувати вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, якщо ця вартість не перевищує усереднені показники вартості їх експлуатації?

## Slide 42
Відповідно до діючих нормативних документів, підприємство самостійно обирає метод та порядок нарахування амортизації з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Але при цьому сума амортизаційних відрахувань, що визначена в складі вартості експлуатації 1 машино-години машини за будь-яким методом, не повинна перевищувати суму амортизаційних відрахувань, розраховану за прямолінійним методом з урахуванням річного нормативного терміну експлуатації машини.
Але варто зазначити, що при визначенні амортизаційних відрахувань доцільніше використовувати прямолінійний метод, який дозволяє враховувати рівномірний фізичний і моральний знос дорожніх машин.
За яким методом визначається розмір амортизаційних відрахувань при складанні договірної ціни?

## Slide 43
Положеннями ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 передбачено, що при розрахунках вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, якщо внаслідок об’єктивних причин будівельні (ремонтно-будівельні) роботи планується виконувати без застосування машин та механізмів як для внутрішньобудівельного транспортування матеріальних ресурсів (горизонтального і вертикального), так і для виконання робіт, або із застосуванням наявних у підрядній організації не передбачених нормами машин та механізмів, вартість таких робіт визначається з урахуванням змінених умов виконання робіт з відповідними технічними у проекті виконання робіт) та економічними обґрунтуваннями.
В актах за формою № КБ-2в і розрахунках до них вказується посилання на економічне обґрунтування і визначена на його основі поточна ціна одиниці виміру (графи 6-8 примірної форми № КБ-2в, наведеної в Додатку Т до ДСТУ Д Б.1.1-1:2013).
Замовник вправі вимагати від підрядника відповідні обґрунтування і в кожному випадку спірні питання слід вирішувати шляхом переговорів, як це передбачено п. 113 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».
При правильному і своєчасному оформленні таких замін ні в замовників, ні у фахівців перевіряючих органів питань виникати не повинно.
Чи можна виключати з норм машини і механізми, якщо вони фактично не використовувалися підрядником, без коригування інших складових норм?

## Slide 44: СОУ 42.1-37641918-064:2015 Терміни експлуатації дорожніх машин і механізмів та норми їх амортизації
Машини виробництва країн СНД
Машини іноземного виробництва

## Slide 45: Визначення вартості експлуатації техніки, що орендується
Вартість машино-години дорожньо-будівельної техніки, що орендується, приймається за ціною, що склалася в регіоні, яка визначена на підставі аналізу ринку послуг з оренди будівельних машин та механізмів в регіоні та наближених до нього територіях.

## Slide 46
МАТЕРІАЛИ

## Slide 47: Структура собівартості дорожніх робіт
СОУ 42.1-37641918-
085:2018
СОУ 42.1-37641918-
050:2018
Капітальний ремонт
Поточний ремонт та експлуатаційне утримання
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
та ряд настанов
Нове будівництво та реконструкція
Вартість матеріалів визначається на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку матеріалів
Chart: 
| Матеріали | Заробітна плата | Експлуатація машин | Інші витрати
Продаж | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1
Chart: 
| Матеріали | Заробітна плата | Експлуатація машин | Інші витрати
Продаж | 0.6 | 0.15 | 0.15 | 0.1

## Slide 48: Проблема
Нормативними документами не встановлена процедура збору та аналізу інформації щодо вартості матеріальних ресурсів
!!!
!!!
Замовник самостійно визначає порядок здійснення аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що склалися у регіоні
!!!
!!!

## Slide 49: Моніторинг цін
Інвесторська кошторисна документація
Тендер
Договірна ціна
КБ-2в
Взаємо-розрахунки
Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку у регіоні
Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претен-дентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні
Замовник здійснює моні-торинг цін та надає вихідні дані проектанту;
Проектант та експер-тна організація прово-дять власний моніторинг цін
Підрядник здійснює моніторинг цін у регіоні;
Замовник погоджує результат моніторингу

## Slide 50: Наказ № 270 - скасовано

## Slide 51: Окреме доручення 254

## Slide 52: Перелік матеріалів
Металопрокат
Металеве бар’єрне огородження дорожнє
Металеве бар’єрне огородження мостове
Матеріали для розмітки дорожньої
Фарби та емалі
Ланки водопропускних труб круглого та прямокутного перерізів
Бітум нафтовий дорожній
Емульсія бітумна
Емульсія бітумна, модифікована
Щебінь
Щебінь кубовидний
Висівки (відсів)
Щебенево-піщана суміш
Паливо дизельне
Бензин автомобільний
Мазут паливний
Паливо пічне
Цемент
Асфальтобетонна суміш
С5, С7
А-92, А-95
М-400, М-500
АСГ.Кр.БНД, АСГ.Др.БНД
АСГ.Кр.БМП (БМК), АСГ.Др.БМП (БМК)
ЩМАС-20 (15)
фр. 2-5 мм, фр. 5-8 мм
фр. 8-11 мм, фр. 11-16 мм
фр. 5-10 мм, фр. 10-20 мм
фр. 20-40 мм, фр. 40-70 мм
БНД 60/90
БНД 90/130
фарби
пластичні маси
полімерні стрічки
скляні мікрокульки
грунтоване
оцинковане
оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованого метизу
оцинковане з полімерним покриттям
балки двотаврові
швелери
кутники
арматурна сталь
грунтоване
оцинковане
оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованого метизу
оцинковане з полімерним покриттям

## Slide 53: Матеріали, які вже відсутні у переліку
Сталь листова холоднокатана
Шпунт металевий
Балки автодорожні довжиною від 12 до 33 м, у т.ч. Т-подібні
Балка мостова армована, з попередньо-напруженими канатами для збірно-монолітних прогонових будов з прольотами 12-33 м
Плити П-12, П-18
Балки Б-12, Б-18
Палі мостові
Тротуарні блоки
Інші мостові конструкції
Інші залізобетонні та бетонні дорожні вироби
Гудрон
Бітум будівельний
Автобензин А-80
Мазут М-40

## Slide 54: Ціни на матеріали, що публікуються на сайтах
Обов’язкові?
!!!ДОВІДКОВІ!!!

## Slide 55
ПОТОЧНІ ЦІНИ НА МАТЕРІАЛИ
6.3 …..поточні ціни на матеріальні ресурси для робіт з поточного ремонту та експлуатаційного утримання приймаються підрядником за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках – обсягів, строків поставки, якості, умов розрахунків тощо) цінами на підставі проведеного претендентом аналізу поточних цін на ринку матеріалів в регіоні….

## Slide 56: Методика
Прийнята Замовником до Фонду нормативних документів, але офіційно не застосовується
Встановлює порядок проведення моніторингу цін Підрядником та Замовником
Передбачає основну номенклатуру інформаційної позиції
Може бути затверджена окремим наказом на будь-якому підвідомчому підприємстві Укравтодору

## Slide 57: Характеристики, що мають враховуватись при моніторингу цін на матеріали
Необхідний обсяг поставки матеріалу
Якісні характеристики
Умови оплати (аванс або відстрочка платежу)
Термін поставки матеріалів

## Slide 58
поточні ціни на матеріали для дорожніх робіт приймаються підрядником за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку матеріалів у регіоні. При цьому нормативними документами Мінрегіону не встановлена процедура збору та аналізу інформації щодо вартості матеріальних ресурсів
Як формувати очікувану вартість закупівлі матеріальних ресурсів?
результати моніторингу цін Укравтодору носять довідковий та інформаційний характер і можуть слугувати учасникам інвестиційного процесу орієнтиром при узгодженні цін на матеріали під час складання договірної ціни та проведення взаєморозрахунків за виконані дорожні роботи.
підрядник формує очікувану вартість закупівлі дорожньо-будівельних матеріалів на підставі власних методичних підходів
якщо закупівля дорожньо-будівельних матеріалів здійснювалася через електронну систему державних закупівель ProZorro або аналогічні електронні майданчики, тоді це може вважатися моніторингом

## Slide 59: Заміна матеріалів
Розробка ІРЕКН
  Експертиза ІРЕКН
Змінюються окремі складові
норм
Визначається з урахуванням змінених ресурсів
НЕ змінюються окремі складові
норм
При виконанні усіх видів дорожніх робіт

## Slide 60: ЗМІНИ ДО СТАНДАРТІВ
4.3.2 У випадку, якщо при виконанні робіт здійснюється заміна матеріальних ресурсів, передбачених відповідними ресурсними елементними кошторисними нормами, на інші і це не призводить до зміни технології виконання робіт та решти показників цих норм, розробляються ІРЕКН на підставі зазначених норм. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, визначають відповідно до 4.3.1. Розроблені ІРЕКН підлягають експертизі та затвердженню замовником відповідно до встановленого порядку.
У випадку, якщо при заміні матеріальних ресурсів, технологія виконання робіт та показники цих норм (крім витрати змінених матеріальних ресурсів) не змінюються, вартість робіт з капітального та поточного ремонтів визначається за тими самими ресурсними елементними кошторисними нормами із заміненими матеріальними ресурсами. Витрати матеріальних ресурсів, що замінені, приймаються відповідно до 7.2.5 ДСТУ-Н Б Д.1.1-6.
СОУ 050. Капітальний ремонт

## Slide 61
Замовник погоджує, перш за все, загальну вартість матеріальних ресурсів, яка не має перевищувати середній рівень цін (ціни інших виробників) на ті самі ресурси, що склалися в регіоні, крім випадків, коли це обґрунтовано особливими вимогами до технічних характеристик та якості матеріальних ресурсів.
Замовник має право, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, отримати вихідні дані та розрахунки до загальної вартості виготовлених матеріалів, виробів та конструкцій. Але зазначене не є обов’язковим, а носить рекомендаційний характер.
Що конкретно в калькуляції повинен перевіряти Замовник, не втручаючись в господарську діяльність підрядника?

## Slide 62: Моніторинг середніх цін за 2018 рік
Chart: Бітум БНД 60/90, грн./т з ПДВ
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Крупнозерниста | 13850 | 14474.47 | 14112.93 | 14181.27 | 15681.47 | 15733.66 | 16192.43 | 16284.11 | 16472.17 | 17041.94 | 17393.53 | 17232.27
Chart: АБС на бітумах БНД, грн./т з ПДВ
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень
Крупнозерниста | 2107.05 | 2126.58 | 2256.63 | 2210.49 | 2230.55 | 2252.44 | 2277.23 | 2310.01 | 2384 | 2467.57 | 2455.38 | 2540.29
Дрібнозерниста | 2110.42 | 2225.18 | 2283.51 | 2190.13 | 2281.8 | 2303.68 | 2314.26 | 2341.07 | 2394.98 | 2496.26 | 2562.51 | 2591.49

## Slide 63: Ціни на бітум за січень 2019 грн./т з ПДВ

## Slide 64: Проблемні питання
Відсутній затверджений чіткий алгоритм здійснення моніторингу з урахуванням різних характеристик
Відсутність порядку дає змогу учасниками інвестиційного процесу та контролюючим органам суб’єктивно трактувати рівень цін виходячи з власних інтересів
Підрядні організації змушені готувати цілий ряд документів по кожному матеріалу для обгрунтування найменшої ціни
Замовники і контролюючі органи вважають обов’язковими ціни, що публікуються на сайті ДП «ДерждорНДІ» та в збірнику «Ціноутворення у будівництві»

## Slide 65: Шляхи вирішення
Створення єдиної загально-доступної достовірної інформаційної бази
Скасування необхідності перевірки та узгодження Замовником цін на матеріальні ресурси, що передбачені в договірній ціні підрядника

## Slide 66
ТИМЧАСОВІ БУДІВЛІ ТА СПОРУДИ

## Slide 67: Тимчасові будівлі та споруди
Уточнено п. 5.13.1 СОУ 050 та п. 5.14.1 СОУ 085:
Усереднені показники для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі та споруди, обчислені по роботах з капітального ремонту автомобільних доріг:
…. – при використанні готових сумішей і чорних в’яжучих матеріалів, придбаних від заводів інших виробників; асфальтобетону та цементобетону, які готуються на власних стаціонарних заводах; інших матеріалів (реставрації дорожніх знаків, виготовлення штучних залізобетонних виробів: напрямних стовпчиків, стовпів дорожніх знаків, виготовленні металевих та залізобетонних автопавільйонів тощо), які готуються на власних підсобних господарствах – 3,9.

## Slide 68: Тимчасові будівлі та споруди
Долучено п. 5.13.2 СОУ 050
Усереднені показники для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, обчислені по роботах з капітального ремонту мостів та інших штучних споруд і виражені у відсотках від вартості зазначених робіт за підсумком глав (1 – 7) ЗКР, приймаються відповідно до таблиці 5.1
Види споруд | Показник, %
Великі мости | 6,1
Середні та малі мости, мостові переходи, транспортні розв’язки в різних рівнях, естакади, шляхопроводи, наземні та підземні переходи, інші штучних споруди | 3,2
Таблиця 5.1 – Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові
будівлі і споруди в інвесторській кошторисній документації на капітальний ремонт мостів
та інших штучних споруд

## Slide 69: Тимчасові будівлі та споруди
6.8.1 У разі необхідності, при виконанні робіт з експлуатаційного утримання, договором може бути передбачений механізм визначення розрахунку коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі та споруди за усередненим відсотковим показником і, у такому випадку, до нього застосовується знижувальний коефіцієнт 0,85. При оформленні актів виконаних підрядних робіт витрати зі зведення тимчасових будівель і споруд або пристосування для цих цілей існуючих підрядником не розшифровуються і зворотні суми не зазначаються.
СОУ 085. Поточний ремонт і експлуатаційне утримання

## Slide 70
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ І КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК

## Slide 71: ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ЗВВ, АВ та КП
СОУ 42.1-37641918-050:2018
СОУ 42.1-37641918-085:2018
Переглянуто в бік збільшення усереднені показники для визначення ІІІ-го блоку загальновиробничих витрат, адміністративних витрат та прибутку (для автомобільних доріг)
2
Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат (П) (ІІІ блок) | Усереднений показник для визначення адміністративних витрат, грн./люд.год | Усереднений показник для визначення кошторисного прибутку, грн./люд.год
2,90 8,90 | СС3 5,50 1,79 СС2 4,92 СС1 4,24 | СС3 20,00 4,0 СС2 16,10 СС1 7,40
Усереднений показник для визначення коштів на покриття решти статей ЗВ витрат (П) (ІІІ блок) | Усереднений показник для визначення адміністрати- вних витрат, грн./люд.год | Усереднений показник для визначення кошторисного прибутку, грн./люд.год
2,90 8,90 | 1,79 4,92 | 7,76 16,10

## Slide 72: Перевищення фактичних ЗВВ та АВ
  6.19 СОУ 050 та 6.15 СОУ 085
Підрядник розрахував
Показники ЗВВ
Показники АВ
Якщо розрахункові перевищують усереднені
Показники ЗВВ
Показники АВ
відшкодування додаткових витрат здійснюється за рахунок коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

## Slide 73
Розрахунок І і ІІІ блоку ЗВВ, а також адміністративних витрат може здійснюватись за усередненими показниками, наведеними в Додатку Е СОУ 085
При взаєморозрахунках розмір цих витрат уточнюється відповідно до фактичних показників за попередній місяць, квартал тощо
Порядок уточнення має бути регламентований договором
Яким чином визначити розмір загальновиробничих та адміністративних витрат, якщо Підрядник не має вихідних даних за попередній період (нова організація)?

## Slide 74: Проблемне питання
Підрядник шукає компенсацію
Завищення цін на матеріали
Відсутність механізму компенсації фактично понесених витрат на ЗП та інші витрати
Занижений рівень прибутку та інших витрат

## Slide 75
НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ

## Slide 76: Науково-технічний супровід

## Slide 77: Науково-технічний супровід
Згідно з ДБН В.1.2-5:2007 «Науково-технічний супровід будівельних об'єктів» виконувати супровід можуть безпосередньо проектувальники об’єкта або базові організації з науково-технічної діяльності центрального органу виконавчої влади
Згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» вартість виконання робіт з науково-технічного супроводу враховується в Главі 9 ЗКР

## Slide 78: Науково-технічний супровід
Роботи з науково-технічного супроводу (НТС) будівельних об’єктів не є проектними роботами і у вартості проектних робіт не враховуються.
Порядок та умови виконання НТС регламентуються ДБН В.1.2-5:2007 «Науково-технічний супровід будівельних об’єктів».
Мета НТС – вирішення проблем, які не обумовлені НД і можуть виникати на різних етапах життєвого циклу будівельного об’єкта.
НТС виконують проектувальники або базові організації з науково-технічної діяльності, які мають ліцензію на виконання таких робіт.

## Slide 79: Показники заробітної плати для наукових робіт
Вартість науково-дослідних робіт у дорожній галузі рекомендуємо визначати відповідно до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8:2008 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві».
Основним методом визначення вартості зазначених є калькуляційний метод.
Рекомендований показник вартості науково-дослідних робіт складає 2095 грн/1 люд.день.

## Slide 80
НЕЗАЛЕЖНИЙ
ІНЖИНІРИНГОВИЙ
КОНТРОЛЬ

## Slide 81: Постанова КМУ від 28.12.2016 №1065
Замовник має право залучати інженера-консультанта на етапі виконання робіт
Не було визначено відповідальність інженера-консультанта

## Slide 82: Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників
ІНЖЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Провідний інженер
Стаж роботи інженера-консультанта І категорії – не менше 5 років
Інженер І категорії
Інженер ІІ категорії
Інженер без категорії
Стаж роботи інженера-консультанта ІІ категорії - не менше 5 років
Стаж роботи інженера-консультанта – не менше 5 років
Стаж роботи у сфері будівництва - не менше 5 років
5
10
15
20
Повинні мати сертифікат, виданий
акредитованим органом

## Slide 83
Визначення вартості дорожніх
консультаційних послуг
Зміна № 3 до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013
у випадку залучення інженерів-консультантів, витрати на їх діяльність можуть враховуватися у главі 10 ЗКР
розмір витрат визначається калькуляційно, виходячи з трудовитрат та вартості одного людино-дня
замовник повинен визначити перелік функцій, які має здійснювати інженер-консультант

## Slide 84
Глава 10 Зведеного кошторисного розрахунку
утримання служби замовника
здійснення технічного нагляду
послуги інженера-консультанта
1,0%
1,5%
3,0%
Кошти на послуги інженера-консультанта додатково передбачаються у главі 10 «Утримання служби замовника» у разі його залучення та по об'єктах будівництва, реалізація яких здійснюється із використанням іноземних кредитів, наданих під державні гарантії
% від загальної кошторисної вартості будівництва

## Slide 85: ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі інженера-консультанта у реалізації будівельних проектів»
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України
Закон України «Про архітектурну діяльність»
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закон України «Про автомобільні дороги»
Закон України «Про морські порти України»
Повітряний кодекс України
Закон України «Про залізничний транспорт»

## Slide 86: Цивільний Кодекс України
Передбачено можливість залучення інженера-консультанта на всіх етапах життєвого циклу об’єкта
Рішення, які приймає інженер-консультант від імені Замовника – обов’язкові для Підрядника
Досудовий порядок врегулювання спорів між Інженером та Замовником – обов’язковий

## Slide 87: Господарський Кодекс України
Створюється законодавча підстава для підготовки примірного договору підряду
Передбачені кваліфікаційні критерії:
  наявність необхідної кількості працівників,
  наявність обладнання та матеріально-технічної бази,
  наявність досвіду надання аналогічних послуг з урахуванням особливостей об’єкта будівництва

## Slide 88: Інші галузі транспортної інфраструктури
Інженер-консультант може залучатись під час виконання робіт на об’єктах будівництва:
  аеропортів
  морських портів
  залізничних доріг і вузлів

## Slide 89: ЗУ «Про архітектурну діяльність»
Інженер-консультант – суб’єкт господарювання (фізична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка відповідає кваліфікаційним вимогам до професії інженер – консультант (будівництво), або юридична особа, що має у своєму складі працівників, які відповідають кваліфікаційним вимогам до такої професії), який здійснює інжинірингову діяльність у сфері будівництва
Інженер-консультант є повноцінним суб’єктом архітектурної діяльності
Створено реєстр атестованих Інженерів-консультантів

## Slide 90: Інші Закони
ДАБІ видає сертифікат на підставі акту готовності об’єкту до експлуатації
Припис видається суб’єкту містобудування
Інженер-консультант залучався тільки на великі об’єкти (в основному будівництво)
БУЛО
Сертифікат може бути виданий без акту готовності у разі страхування будівельних робіт цивільної відповідальності Замовника та Інженера-консультанта
Припис діє і на інженера-консультанта, відповідно до його функцій
Можливо залучати інженера-консультанта на роботи з поточного середнього ремонту і експлуатаційного утримання
БУДЕ
Відповідальність
Страхування
Сфера залучення
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»
ЗУ «Про автомобільні дороги

## Slide 91: Визначення вартості дорожніх консультаційних послуг
З метою належного виконання постанови КМУ від 28.12.2016 № 1065, а також правильного та обгрунтованого визначення вартості дорожніх консультаційних послуг ДП «ДерждорНДІ» був розроблений порядок (Методичні вказівки) щодо визначення вартості таких послуг.
Якщо на об'єктах будівництва планується залучати інженерів-консультантів, витрати на здійснення ними їх функцій можуть враховуватися у главі 10 ЗКР.
При цьому розмір коштів на їх утримання визначається на підставі обґрунтовуючих розрахунків виходячи з трудовитрат цих інженерів-консультантів на здійснення їх функцій та вартості одного людино-дня, погодженого із замовником.

## Slide 92
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ

## Slide 93: Доцільність застосування твердої договірної ціни
З метою ефективного використання бюджетних коштів, уникнення завищення вартості дорожніх робіт з тривалістю виконання робіт до 1 року необхідно використовувати тверду договірну ціну.
Встановлення твердої договірної ціни передбачає взаєморозрахунок на підставі показників договірної ціни.
Разом з тим, тверда договірна ціна не дає права підряднику отримувати грошові кошти за роботи, які були передбачені проектом, а в подальшому замінені на інші, або потреба у яких відпала.
Згідно п.24 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду у капітальному будівництві», тверда договірна ціна може коригуватись тільки за згодою сторін та у випадках, передбачених п. 6.3.2.2 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

## Slide 94
Незалежно від виду договірної ціни можливо передбачати кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами
Тверда договірна ціна може коригуватись лише в окремих випадках, визначених договором
При вичерпанні кошторисного ліміту, кошторисна документація перезатверджується і на її основі здійснюється фінансування додаткових робіт
Чи можна включати до твердої договірної ціни кошти, призначені на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами?

## Slide 95
П. 6.2.12 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 дозволяється в ціну тендерної пропозиції (у договірну ціну підрядника незалежно від її виду) включати кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з Р та І.
Якщо підрядник добровільно взяв на себе ризик можливого подорожчання вартості матеріалів (не передбачивши у своїй пропозиції кошти на покриття Р та І), то підстави для перегляду твердої договірної ціни в даному випадку відсутні.
Правильно складений договір підряду на будівництво об'єкта підвищує відповідальність сторін, а також дає підстави вимагати виконання зобов'язань, передбачених у договорі.
Чи має право підрядник у зв'язку зі зростанням цін наполягати на перегляді
твердої договірної ціни, у якій не було передбачено кошти на покриття
ризиків (Р) та інфляційних процесів (І)?

## Slide 96: Вирішення розбіжностей між учасниками будівництва
Відповідно до 6.3.7 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 розбіжності, що виникають між учасниками будівництва в період формування договірних цін і при проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, розглядаються розпорядниками коштів та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури. Остаточне рішення приймається в установленому законодавством порядку.

## Slide 97
Кошти на покриття ризику:
  Незалежно від виду договірної ціни, кошти на покриття ризиків визначаються підрядною організацією в розмірі, обґрунтованому відповідним розрахунком!!!
При проведенні взаєморозрахунків - кошти на Р, передбачені твердою договірною ціною, враховуються пропорційно вартості виконаних у звітному періоді робіт.
Кошти на інфляцію розраховуються з урахуванням прогнозного рівня інфляції. При цьому доцільно використовувати відповідні індекси цін виробників промислової продукції
  при твердій договірній ціні - у розмірі, обгрунтованому відповідним розрахунком;
  при динамічній договірній ціні - безпосередньо у вартості матеріальних ресурсів, придбаних підрядником за поточними цінами для виконання будівельних робіт у звітному місяці.
Який порядок врахування витрат на покриття ризику (Р) та додаткових витрат пов’язаних з інфляційними процесами (І) при проведенні взаєморозрахунків?

## Slide 98
Яка процедура виконання та оплати додаткових послуг?
додаткові роботи обов’язково відображаються в проектній документації, що є підставою для виконання цих робіт на об’єкті і на підставі яких складаються кошториси на додаткові роботи
якщо в процесі будівництва замовником вносяться зміни в раніше затверджені конструктивні та інші рішення об’єкта будівництва, такі проектні рішення підлягають експертизі
вартість додаткових робіт має визначатися локальними кошторисами на підставі обсягів робіт, визначених за робочою документацією (робочими кресленнями)
кошториси складаються за встановленими ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 формами і підписуються посадовими особами, зазначеними у відповідних формах.

## Slide 99: Додаткові роботи
Ст. 35 ЗУ «Про публічні закупівлі»
2, 6) загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості первинного договору
Поточний ремонт та експлуатаційне утримання НЕ є роботами у розумінні ЗУ, а визначені як послуги

## Slide 100: КОШТИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ
5.24.1 Відсоткове значення показника для визначення коштів на покриття ризику всіх учасників при капітальному ремонті автомобільних доріг:
при двостадійному проектуванні – 3 %;
при одностадійному проектуванні – 2 %.
5.24.2 Відсоткове значення показника для визначення коштів на покриття ризику всіх учасників при капітальному ремонті мостів та штучних споруд приймається відповідно до таблиці 5.4:
3,6%
мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м
3,0%
решта мостів та мостових споруд
3,0%
мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м
решта мостів та мостових споруд (а також при проектуванні на підставі акту дефектів)
2,4%
Дві стадії
Одна стадія
СОУ 050. Капітальний ремонт

## Slide 101: КОШТИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ
СОУ 085. Поточний ремонт та експлуатаційне утримання
Кошти призначені на відшкодування
які не можуть бути точно визначені при розробці кошторисів
які уточнюються в процесі робіт
які спричинені зміною національних стандартів
які мають непередбачуваний характер виконання та не можуть бути чітко зпрогнозовані
Розмір коштів – до 15 % від глав 1-7 ЗКР
збільшення вартості обсягів робіт
витрат, які пов’язані з додатковими роботами та обсягами
Поточний ремонт | Експлуатаційне утримання
2 % від глав 1-12 ЗКР | Розрахунок
Розмір коштів
Поточний ремонт та експлуатаційне утримання
Експлуатаційне утримання

## Slide 102
Розмір цих коштів визначається на підставі власних методичних підходів, на підставі розрахунків за попередній період
Враховується в окремому рядку договірної ціни
Підрядник має розглянути можливість та імовірність виникнення ризикованих ситуацій
При взаєморозрахунках розраховуються на підставі ресурсного методу та фактичних обсягів робіт і враховуються у прямих витратах
Який порядок врахування витрат, які пов’язані з додатковими роботами та обсягами, що мають непередбачуваний характер?

## Slide 103: Методичні документи
М 218-03450778-683:2011
Методика розрахунку загальновиробничих та адміністративних витрат при складанні кошторисної документації
Р Д.1.1-218-03449261-761:2009
Рекомендації щодо порядку розрахунку коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами
М 218-03450778-682:2011
Методика розрахунку коштів на покриття витрат на тимчасові будівлі та споруди
МР Д.1.2-218-03450778-767:2010
Методичні рекомендації з калькулювання вартості матеріальних ресурсів, виготовлених на власному підсобному господарстві
Р Д.1.1-218-03449261-760:2009
Рекомендації з визначення коштів на страхування ризиків замовника
М 218-03450778-697:2011
Методика розрахунку витрат на перебазування дорожніх машин та механізмів
М 218-03449261-439:2006
Методика розрахунку коштів на утримання Служб автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, м. Севастополі і областях для забезпечення ними управлінських рішень з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг
М 218-03449261-614:2007
Методика розрахунку коштів на утримання служб автомобільних доріг для здійснення ним функцій Замовника при будівництві та ремонті автомобільних доріг загального користування
МВ 03450778-736:2014
Методичні вказівки з визначення вартості матеріальних ресурсів, отриманих від розбирання конструкцій, знесення будівель та споруд або отриманих шляхом добування попутно будівництву
МВ 03450778-747:2015
Методичні вказівки з визначення вартості проектно-вишукувальних робіт на будівництво автомобільних доріг загального користування та транспортних споруд
МВ 03450778-748:2015
Методичні вказівки з розрахунку коштів на покриття ризиків замовника
МР Д.1.1-03450778-854:2015
Методичні рекомендації з оптимізації проведення процедур закупівель дорожніх робіт
М 42.1-37641918-768:2017
Методика розрахунку витрат на перевезення працівників дорожніх організацій автомобільним транспортом до місця проведення дорожніх робіт
МВ 42.1-37641918-757:2017
Методичні вказівки з проведення аналізу поточних цін на матеріали для дорожніх робіт усіма учасниками інвестиційного процесу
МВ 42.1-37641918-758:2017
Методичні вказівки з визначення вартості дорожніх консультаційних послуг
МВ 42.1-37641918-774:2019
Методичні вказівки із складання кошторису видатків на утримання служби замовника та визначення розміру коштів на її утримання при виконанні робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

## Slide 104: Збірники роз’яснень
1
2011 р.
2
2012 р.
3
2012 р.
4
2013 р.
5
2014 р.
6
2015 р.
7
2016 р.
8
2017 р.
9
2018 р.

## Slide 105: Сайт Укравтодору

## Slide 106: Сайт Мінрегіону

## Slide 107: Сайт ДП «ДерждорНДІ»

## Slide 108: Facebook
Сторінка ДП «ДерждорНДІ»

## Slide 109: Facebook
Група інженерів-кошторисників

## Slide 110
З питань консультацій щодо діючого порядку кошторисного ціноутворення звертатися за тел./факс:
(044) 201- 08- 47
З питань придбання нормативної літератури звертатися за тел./факс:
(044) 206- 98- 99, 201 - 08 - 70
З питань розроблення технологічних карт та норм часу, правильності їх застосування:
(044) 201- 08- 53
З питань розроблення та правильності застосування кошторисних нормативів:
(044) 206- 98- 97
Сайт ДП “ДерждорНДІ”:
http://www.dorndi.org.ua/